## Slide 1
Disciplina: Redes de Computadores
2. Arquiteturas de Redes: Modelo em camadas

## Slide 2: Introdução
 Redes são complexas (muitos componentes)
 Máquinas (hosts)
 Equipamentos de interconexão
 hubs, switches, roteadores, pontos de acesso sem fio
 Enlaces (meios físicos) de vários tipos
 Hardware, Software, Aplicações, Protocolos
 Como organizar toda esta arquitetura (estrutura) de forma eficiente e satisfatória?
 Solução: Dividir os “esforços” para realizar a comunicação em camadas, com funções e regras bem definidas

## Slide 3: Introdução
 Ex: Analogia da organização de uma viagem aérea, vista como uma série de passos:
passagem (compra)
bagagem (despachar)
portões (embarcar)
decolagem
roteamento da aeronave
passagem (reclamação)
bagagem (recuperar)
portões (desembarcar)
aterrisagem
roteamento da aeronave
roteamento da aeronave

## Slide 4
Introdução
 Ex: Analogia da organização de uma viagem aérea, vista de forma estruturada:

## Slide 5: Introdução
 Ex: Analogia da organização de uma viagem aérea. Serviços para cada camada:
Transporte de pessoas e bagagem de balcão a balcão
Entrega entre centros de despacho de bagagem
Transporte de pessoas entre portões de embarque
Encaminhamento do avião de aeroporto a aeroporto
Roteamento da aeronave da origem ao destino

## Slide 6: Arquiteturas de Redes
 Objetivo: estruturar a rede como um conjunto de camadas (ou níveis) hierárquicas, de forma a reduzir a complexidade do projeto como um todo
 Cada camada pode ser entendida como um programa ou processo, que pode ser implementada por hardware ou software
 Cada camada utiliza as funções e serviços oferecidos pelas camadas inferiores
 Cada camada se comunica com a camada remota correspondente
 As regras que governam a conversação de cada camada são denominadas protocolos
 Os limites entre as camadas são denominados interfaces

## Slide 7: Arquiteturas de Redes
 Componentes de uma Arquitetura
 Formada por um conjunto de camadas (níveis), que contém protocolos (regras específicas)
 Camadas adjacentes que se comunicam através de uma interface, que define operações e serviços que a camada inferior deve oferecer à camada superior
 Usando funções realizadas no próprio nível e serviços disponíveis nos níveis inferiores
 Um protocolo de nível N é um conjunto de regras e formatos (semântica e sintaxe)
 Permite que informações do nível N sejam trocadas entre as entidades daquele nível, localizadas em sistemas distintos

## Slide 8: Arquiteturas de Redes
Relação entre camadas, protocolos e interfaces

## Slide 9: Arquiteturas de Redes
 Vantagens do modelo em camadas:
 Dividir a complexidade de uma rede em subcamadas mais gerenciáveis
 Desenvolvimento independente das camadas (modularidade)
 Facilidade na incorporação de novas tecnologias
 Uma camada pode ser alterada sem mudar o código como um todo
 Facilidade na resolução de problemas
 Maior flexibilidade e simplicidade de implementação
 Facilidade na alteração de uma camada

## Slide 10: Arquiteturas de Redes
 Protocolos são projetados e desenvolvidos em conjuntos completos e cooperativos chamados conjuntos, famílias, Pilha de Protocolos ou Arquiteturas
 Cada protocolo em uma arquitetura deve resolver uma parte do problema de comunicação
 Juntos, eles resolvem o problema da comunicação por inteiro

## Slide 11: Arquiteturas de Redes
 Algumas questões relacionadas às camadas de um projeto de Redes
 Redes são compostas por vários computadores
 Implica necessidade de identificação (endereçamento)
 Uma máquina pode ter vários processos na rede
 Quem tem acesso ao meio em um determinado instante?
 Transferência de Dados
 Simplex, Duplex (half, full)
 Controle de erros
 Detecção e/ou correção de erros
 Controle de fluxo
 Impedir que o transmissor mande mais dados que a rede (ou receptor) possa processar
 Sequenciamento
 Como serão tratados os dados que chegam fora de ordem?

## Slide 12: Arquiteturas de Redes
 Principais Arquiteturas
 Modelo OSI da ISO
 Propõe um modelo de referência para a arquitetura dos protocolos de redes
 Aplicável em redes de longa distância e locais
 Idealizado para uso em redes de longa distância
 Internet (TCP/IP)
 Define uma arquitetura voltada para a interconexão de redes
 IEEE 802
 Define padrões para redes locais
 SNA - IBM
 Apple Talk - Apple Computer Corporation
 Netware - Novell Corporation

## Slide 13: Modelo OSI da ISO
 RM-OSI (Open Systems Interconnection Reference Model)
 Modelo de Referência para a interconexão de sistemas abertos
 Desenvolvido pela Organização Internacional para Padronização (ISO)
 Objetivo: Permitir a troca de informações entre computadores de diferentes fabricantes usando uma arquitetura única
 Divisão feita em 7 camadas

## Slide 14: Modelo OSI da ISO

## Slide 15: Modelo OSI da ISO
 Fornece uma base comum que permite o desenvolvimento coordenado de padrões para interconexão de redes
 Não especifica os protocolos de cada camada
 Apenas indica as funções de cada camada
 Existem diferentes opções de serviços e protocolos padronizados para as camadas
 Compatibilidade obtida somente quando os sistemas optam pelos mesmos serviços e protocolos para todas as camadas

## Slide 16: Modelo OSI da ISO

## Slide 17: Modelo OSI da ISO
 Principais funções das camadas
 Física
 Trata tensões e impulsos elétricos
 Especifica cabos, conectores e interfaces
 Providencia o fluxo de bits através do meio de transmissão
 Enlace de Dados
 Detecta e opcionalmente corrige erros
 Divide a cadeia de bits em quadros
 Bits de redundância usados na verificação de erros
 Delimita e reconhece quadros
 Realiza controle de fluxo
 Controle de acesso ao meio

## Slide 18: Modelo OSI da ISO
 Principais funções das camadas
 Rede
 Identifica os endereços dos sistemas na rede
 Permite a interconexão de redes
 Realiza o roteamento de pacotes
 Controle de congestionamento
 Tipos de Serviço
 Datagrama
 Pacotes roteados de forma independente
 Pacotes possuem informações de endereçamento
 Circuito Virtual
 Pacotes associados ao circuito não são independentes
 Estabelecer a rota mais adequada

## Slide 19: Modelo OSI da ISO
 Principais funções das camadas
 Transporte
 Fornece conectividade fim-a-fim
 Especificam como tratar dos detalhes de transferência confiável
 Multiplexação de processos
 Controle de fluxo
 Controle de erro
 Sessão
 Estabelece e termina conexões entre sistemas, aplicações e usuários
 Especificações para detalhes de segurança como autenticação usando senhas

## Slide 20: Modelo OSI da ISO
 Principais funções das camadas
 Apresentação
 Trata da representação dos dados
 Realiza transformações adequadas nos dados
 Compressão, Criptografia, Conversão de Sintaxe
 Nível de Aplicação
 Interface às aplicações a nível de usuário final
 Permite aplicações utilizarem o ambiente de comunicação
 Transferência de arquivos, acesso remoto, correio eletrônico, etc

## Slide 21: Modelo OSI da ISO

## Slide 22: Modelo OSI da ISO
 Cada nível apresenta um cabeçalho (PCI), e contém como dados, o cabeçalho da camada superior e seus dados
 Dados da camada são chamados SDU
(Unidade de Dados do Serviço)
 PCI (Protocol Control Information) + SDU são chamados PDU (Unidade de Dados do Protocolo)
 Camada de enlace contém um “fecho” chamado Frame Check Sequence (FCS) para detecção de erros

## Slide 23: Modelo OSI da ISO
PDU da camada de apresentação
SDU da camada de apresentação
PCI da camada “N”

## Slide 24: Arquiteturas de Redes
 Principais Arquiteturas
 Modelo OSI da ISO 
 Propõe um modelo de referência para a arquitetura dos protocolos de redes
 IEEE 802
 Define padrões para redes locais
 Define as camadas física e enlace do RM-OSI
 Internet (TCP/IP)
 Define uma arquitetura voltada para a interconexão de redes

## Slide 25: Modelo IEEE 802
 Comitê 802 do “Institute of Electrical and Eletronics Engineers”
 Nasceu com o objetivo de elaborar padrões para redes locais de computadores
 Propostas são submetidas através do ANSI (American National Standards Institute)
 Republicados como padrões ISO com a designação ISO 8802
 Define uma arquitetura de três camadas
 Permite a definição de várias opções para as diferentes topologias de redes locais
 Mantém uma interface única para os usuários da rede

## Slide 26: Modelo IEEE 802
 Relação entre o RM-OSI e o IEEE 802
802.1:
802.2:
Descreve o relacionamento entre os diversos padrões Descreve a subcamada LLC (Logical Link Control)
802.3-6: Descreve opções de nível físico e subcamada MAC

## Slide 27: Modelo IEEE 802
 Principais protocolos IEEE 802 usados pela camada física e subcamada MAC
 802.3 Ethernet
 Rede em barra utilizando CSMA/CD como método de acesso
 802.4 Token Bus
 Rede em barra utilizando passagem de permissão como método de acesso
 802.5 Token Ring
 Rede em anel utilizando passagem de permissão como método de acesso
 802.10 LANs Virtuais e segurança
 802.11 Wireless LAN
 802.15 Personal Area Networks
 802.16 Broadband Wireless

## Slide 28: Modelo IEEE 802
 Camadas
 Subcamada LLC (Logical Link Control )
 Compatibilizar os serviços oferecidos a camada de rede (nível acima)
 MAC (Medium Access Control )
 Prepara os quadros (frames) a serem transmitidos
 Inclui informações de endereçamento e detecção de erros
 Nível Físico
 Codificação e decodificação de sinais
 Trata do sincronismo
 Transmissão e recepção de bits
 Meio físico utililizado e conectores

## Slide 29: Arquitetura Internet
 Cada tecnologia de rede é projetada para satisfazer um conjunto específico de restrições
 LAN: Altas velocidades, pequenas distâncias, baixas taxas de erros, etc
 WAN: Velocidades menores, maiores distâncias e taxas de erros
 Características próprias definem necessidades dos protocolos nos diversos níveis
 Roteador: componente básico para interligação para interconectar redes heterogêneas
 Pode ser usado também para dividir redes com muitas máquinas, características comuns ou falta de endereços

## Slide 30: Arquitetura Internet
 Arquitetura TCP/IP
 Elaborada com o objetivo de definir a interconexão de diferentes tecnologias de redes (internetworking)
 Seu desenvolvimento foi patrocinado pelo Dpto de Defesa dos EUA (DARPA)
 Regido pelo IETF (Internet Engineering Task Force)
 Protocolo torna-se um padrão Internet através de uma RFC (Request for Comment)

## Slide 31
Arquitetura Internet
 Arquitetura TCP/IP: interconexão de diferentes tecnologias de redes

## Slide 32: Arquitetura Internet
 Arquitetura TCP/IP
 Organizada em quatro camadas conceituais construídas sobre uma quinta, que não faz parte do modelo

## Slide 33: Arquitetura Internet
 Arquitetura TCP/IP
 Aplicação
 Processos de aplicação que se comunicam na rede
 Aplicativo escolhe tipo de transporte
 Sequência de mensagens individuais
 Fluxo contínuo de bytes
 Transporte
 Provê comunicação fim-a-fim entre aplicações
 Pode regular o fluxo de informações
 Oferece transporte confiável (sem erro e em sequência) ou não confiável
 Através de confirmação de recebimento dos pacotes
 Implementado pelos protocolos TCP e UDP

## Slide 34: Arquitetura Internet
 Arquitetura TCP/IP
 Inter-rede
Roteamento de datagramas
Verificação da “validade” do datagrama
Implementado pelo protocolo IP
Uso de mensagens de erro e controle (ICMP)
 Interface de Rede (Host/Rede)
Compatibiliza a tecnologia de rede com o protocolo IP
Traduz endereços de rede em endereços físicos

## Slide 35
Arquitetura Internet
 Comunicação em uma mesma rede

## Slide 36
Arquitetura Internet
 Comunicação “inter-redes”

## Slide 37
Arquitetura Internet
 Relação entre o RM-OSI e o TCP/IP

## Slide 38: Bibliografia
 KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet - Uma abordagem top- down. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.
 TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores.
4ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
 SOARES, Luiz Fernando; COLCHER, Sérgio e SOUZA, Guido Lemos. Redes de Computadores: Das LANs, MANs e WANs às redes ATM. Campus, 5ª Ed.

## Slide 39: Atividade de fixação em grupo
Por que protocolos são necessários em uma rede de computadores e qual a importância em utilizar um modelo em camadas no projeto de protocolos.
O que é modelo de Referência OSI? Qual a sua importância no estudo das Redes de Computadores.
Apresente os modelos IEEE 802 e TCP/IP, comparando-os com o modelo OSI.